## Slide 2
プリアンブル8bit x 4
SYNC_WORD 16bit x 2
Length field
Data field
CRC-16
16 bits
8 x n bits
8
bits
TX側送信パケット構成

## Slide 3
（プリアンブル8bit x 4）
10101010
10101010
10101010
10101010

## Slide 4
SYNC_WORD 16bit x 2
11010011
10010001
SYNC1(addr:0x04)
SYNC0(addr:0x05)
(0xd3)
(0x91)
11010011
10010001
SYNC1(addr:0x04)
SYNC0(addr:0x05)
(0xd3)
(0x91)

## Slide 5
Length field
Length field 値 = 0x09バイト固定（可変の場合値を変更。可変方法は後述）

## Slide 6: 子機パケット

## Slide 7: 親機パケット

## Slide 8: パケット

## Slide 9: パケット

## Slide 10: 子機RX時の受信パケット

## Slide 11: パケットハンドシェイクの方法
子機
親機
SYN
SYN + ACK
SYN_SENT
LISTEN
ESTABLISHED
SYN_RCVD

## Slide 12: パケット再送手順
・イベント発生時の1回分のパケットは約15msec
・再送リトライは合計7回繰り返し、これでも親機から応答がない場合は、2秒間の休止後さらに再送リトライを繰り返します。

## Slide 13: キャリアセンス検知時
子機
親機
SYN
SYN_SENT
LISTEN
・イベント発生時、キャリアセンスを検知した場合、SYN送信せず、200msec後改めてキャリアセンス確認を行い
キャリアセンスなしの場合は、SYNを送信します。
・（例外）第1区でのパケットの再送信は最大7回実施し、それぞれの送信前にキャリアセンスチェックを実施します。
もし第1区のパケット再送信時すべてでキャリアセンス検知が発生した場合は最後の7回目のみ強制的に
パケットを送信します。
キャリアセンス
NG
キャリアセンス
NG
キャリアセンス
NG
キャリアセンス
NG
キャリアセンス
NG
キャリアセンス
NG
キャリアセンス
NG
200msec wait
200msec wait
200msec wait
200msec wait
200msec wait
200msec wait
例：第1区パケット送信
キャリアセンス検知が7回
すべてで発生時は、パケット
を1回だけ強制出力

## Slide 14: 到達失敗時のパケットハンドシェイクの方法（SYN失敗時）
子機
親機
SYN
SYN_SENT
LISTEN
・イベント発生時、キャリアセンス実施後、SYN送信後、SYN+ACKが戻ってこない場合は、SYNを最高7回まで再送。
・SYN失敗からSYN再送までの時間感覚は乱数で得た時間を使用。
・SYNに対する親機からのSYN+ACKが来たら、イベント通報完了と判断して、送信完了。
最高7回まで

## Slide 15: 到達失敗時のパケットハンドシェイクの方法（SYN+ACK失敗時）
・子機からのSYNを受け取り、SYN+ACKを返しても、子機からSYNが来た場合は、再度SYN+ACKを返す。
子機
親機
SYN
SYN_SENT
LISTEN
子機からSYNが送られて来るたびに
送信する。
SYN+ACK
SYN_RCVD

## Slide 16: 送信時キャリアセンス検知時のランダム待ち時間機能
・キャリアセンス機能で、キャリアがあるかどうかを確認し、存在していることを確認した際は送信を中止し、
一旦待機する。その後ランダムな時間を待機し、再度送信動作を再開する。
(CSMA/CD方式)
http://www.sophia-it.com/content/Carrier+Sense+Multiple+Access+with+Collision+Detection
http://www.itbook.info/study/p26.html
子機1
親機
子機2
子機3
子機1
親機
子機2
子機3
CS検知
SYN
SYN
SYN
衝突
CS検知
SYN
1秒後再トライ
2秒後再トライ
・キャリアセンスのしきい値はCC1101のデフォルト設定で-95dBm付近
イベント発生
イベント発生
イベント発生
イベント発生
イベント発生
イベント発生

## Slide 17: 子機の定時通報時間設定方法
子機
親機
SYN
SYN + ACK
親機側で変更した定時通報時間をreserve1に
格納してSYN+ACK送信
親機から受信したSYN+ACK のreserve1の定時通報時間
を確認して、一致していなかったら、変更。
子機の定時通報時間
を変更したい。

## Slide 18: コマンド設定方法