## Slide 2
プリアンブル8bit x 4
SYNC_WORD 16bit x 2
Length field
Data field
CRC-16
16 bits
8 x n bits
8
bits
TX側送信パケット構成

## Slide 3
（プリアンブル8bit x 4）
10101010
10101010

## Slide 4
SYNC_WORD 16bit x 2
11010011
10010001
SYNC1(addr:0x04)
SYNC0(addr:0x05)
(0xd3)
(0x91)

## Slide 5
Length field
Length field 値 = 0x09バイト固定（可変の場合値を変更。可変方法は後述）

## Slide 6: TX側の送信パケット
Data field
Length field
address field
(6 byte)
0x4d,
0x33,
0x33,
* ,
* ,
*
送信データ
(1 byte)
BAT電圧
(1 byte)
親局からのRSSI
(1 byte)
Data field
Length field
address field
(6 byte)
0x4d,
0x33,
0x33,
* ,
* ,
*
USERデータ１
(1 byte)
BAT電圧
(1 byte)
子機側のRSSI
(1 byte)
7 : 予約
6 : 予約
5 : 予約
4 : 予約
3 : 予約
2 : 予約
1 : 予約
0 : 予約
セッションフラグ
(1byte)
7 : 予約
6 : 予約
5 : 予約
4 : 予約
3 : 予約
2 : 予約
1 : 予約
0 : 予約
7 : 予約
6 : 予約
5 : URG
4 : ACK
3 : PSH
2 : RST
1 : SYN
0 : FIN
Version_H
(1 byte)
CRC
(2byte)
CRC
(2byte)
予備1=0x00
(1byte)
0x4d,
0x33,
0x33,
* ,
* ,
*
address field
(6 byte)
送信元
送信先
USERデータ２
(1 byte)
Version_L
(1 byte)
7 : 予約
6 : 予約
5 : 予約
4 : 予約
3 : 予約
2 : 予約
1 : 予約
0 : 予約

## Slide 7: パケットハンドシェイクの方法
子機
親機
SYN
SYN + ACK
SYN_SENT
LISTEN
ESTABLISHED
SYN_RCVD

## Slide 8: 到達失敗時のパケットハンドシェイクの方法（SYN失敗時）
子機
親機
SYN
SYN_SENT
LISTEN
・イベント発生時、キャリアセンス実施後、SYN送信後、SYN+ACKが戻ってこない場合は、SYNを最高7回まで再送。
・SYN失敗からSYN再送までの時間感覚は乱数で得た時間を使用。
・SYNに対する親機からのSYN+ACKが来たら、イベント通報完了と判断して、送信完了。
最高7回まで

## Slide 9: 到達失敗時のパケットハンドシェイクの方法（SYN+ACK失敗時）
・子機からのSYNを受け取り、SYN+ACKを返しても、子機からSYNが来た場合は、再度SYN+ACKを返す。
子機
親機
SYN
SYN_SENT
LISTEN
子機からSYNが送られて来るたびに
送信する。
SYN+ACK
SYN_RCVD

## Slide 10: 送信時キャリアセンス検知時のランダム待ち時間機能
・キャリアセンス機能で、キャリアがあるかどうかを確認し、存在していることを確認した際は送信を中止し、
一旦待機する。その後ランダムな時間を待機し、再度送信動作を再開する。
(CSMA/CD方式)
http://www.sophia-it.com/content/Carrier+Sense+Multiple+Access+with+Collision+Detection
http://www.itbook.info/study/p26.html
子機1
親機
子機2
子機3
子機1
親機
子機2
子機3
CS検知
SYN
SYN
SYN
衝突
CS検知
SYN
1秒後再トライ
2秒後再トライ
・キャリアセンスのしきい値はCC1101のデフォルト設定で-95dBm付近
イベント発生
イベント発生
イベント発生
イベント発生
イベント発生
イベント発生